FULGUR, spol. s r.o.

Svitavská 39, 614 00 Brno, Česká republika

TEL: +420 545 197 213

FAX: +420 545 197 211

E-mail: fulgur@fulgur.cz www.fulgur.cz

| LED vestavné svítidlo Světelný zdroj: LED |
| --- |
| Vstupní napětí: AC 220-240V/50Hz |
| Model | Výkon | Světelný tok | Velikost | Velikost výřezu |
| LIRAN LED 6W kulaté | 6 W | 480 lm | (120×25 mm | (105 ±1 mm |
| LIRAN LED 12W kulaté | 12 W | 900 lm | (175×25 mm | (l55 ±1 mm |
| LIRAN LED 18W kulaté | 18 W | 1300 lm | (225×25 mm | (203 ±1 mm |
| LIRAN LED 24 W kulaté | 24 W | 1800 lm | (300×25 mm | (280 ±1 mm |
| LIRAN LED 6W hranaté | 6 W | 500 lm | 120×120×25 mm | 105×105 ±1 mm |
| LIRAN LED 12W hranaté | 12 W | 950 lm | 175×175×25 mm | 155×155 ±1 mm |
| LIRAN LED 18W hranaté | 18 W | 1400 lm | 225×225×25 mm | 203×203 ±1 mm |
| LIRAN LED 24W hranaté | 24 W | 2000 lm | 300×300×25 mm | 280×280 ±1 mm |

EMC    IP20    Třída I

Vestavné svítidlo LIRAN LED – Montážní návod

Varování:

1. Instalujte prosím důsledně dle návodu (jakákoliv nesprávná instalace by mohla způsobit pád svítidla, úraz elektrickým proudem apod.)

2. Je zakázáno svítidlo rozebírat nebo měnit jeho vnitřní součástky. Zabrání se tím poškození, pádu svítidla či úrazu elektrickým proudem.

Schéma zapojení driveru a svítidla

Montáž

| 1. Ve stropním podhledu vyřízněte kruhový otvor o velikosti uvedené v tabulce. | 2. Vypněte přívod proudu a přívodní kabel driveru svitidla připojte k jeho ovladači. |
| --- | --- |

| 3. Postavte kolmo pérové úchytky a svítidlo vtlačte do vyřezaného otvoru. | 4. Svítidlo zatlačte až na doraz, aby ho úchytky řádně přitiskly k podhledu. |
| --- | --- |
| 5.Zapněte přívod proudu a svítidlo vyzkoušejte. |  |

Poznámka: U čtvercových svítidel se vyřezává čtvercový otvor, postup montáže je stejný.

# Text boxes

driver

driver